深圳清华大学研究院大楼

低压开关和配电柜改造安装工程招标文件

第一章招标公告

- 项目编号：清研采字第20160901号

- 项目名称：低压开关和配电柜改造安装工程；

- 项目类型：工程类；

- 项目概况：深圳清华大学研究院1号、2号、3号配电房共7个控制开关安装，3个低压开关柜安装，空气断路器维护，变压器系统调试等内容。（详见需求书）

4. 投标人资格要求：

1）在中华人民共和国境内成立的具有独立承担民事责任能力的企（事）业法人单位；

2）具有有效的承装（修、试）电力设施许可证五级（或以上）资质证书；

3）投标人必须具有有效的安全生产许可证；

4）本项目不接受联合体投标，不允许分包；

5）投标人需经厂家或相应总代理授权在中国境内销售，有可靠的售后服务保证，能提供相应授权、代理证明文件；

6）投标人必须在近三年内（即至少从2013年9月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》。告知函自出具之日起2个月内有效，有效期到期日应在本项目的公告日之后；

7）法人代表证明文件或法人代表授权文件及授权代表身份证明文件；

5. 招标文件发放的方式和时间：

凡愿意参加投标的符合资格要求的投标人，在2016年9月2日—9月13日直接访问深圳清华大学研究院网站（http://www.tsinghua-sz.org）“通知公告”栏下载招标文件。将以下资料扫描件发送至  ruanxm@tsinghua-sz.org邮箱完成参与投标报名登记：

（1） 有效的营业执照或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

（2）有效的税务登记证复印件（加盖公章）；

6. 现场踏勘：本项目不统一安排现场踏勘。

7. 答疑事项：

请投标人于2016年9月13日下午4时前，将对招标文件的疑问以书面形式加盖单位公章传真或送达招标方，逾期不予受理，传真须电话确认。招标方会将集中答疑结果在深圳清华大学研究院网站“通知公告”栏公开发布方式发送给所有投标人。对招标文件的任何修改，以招标方发出的通知为准。招标答疑联系人：阮老师 26551420；

8. 投标截止时间及标书递交：投标截止时间2016年9月13日17:00；请投标单位在投标截止前将投标文件（盖章密封，一正四副共5份）递送至深圳市南山区科苑南路南七道西深圳清华大学研究院大楼A410，阮老师收，联系电话26551420。

9. 开标时间：电话另行通知；

10. 开标地点：深圳市南山区科苑南路南七道西深圳清华大学研究院大楼A410。

11. 评标方法：综合评分法

12. 逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受

13. 本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

第二章 项目需求

重要提示

1.招标文件澄清的说明

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前在书面通知采购人。对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关投诉。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评标，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.参考品牌的说明

招标文件中所涉及七个控制开关指定选用“施耐德”品牌产品。

3.关于特殊符号的说明

招标文件中所有涉及“▲”的条款均为重要条款，仅作为综合评分时的重要依据。

4.防范报价过低

投标方不得以低于成本的报价竞标。评标委员会有权要求其对成本构成进行介绍，并要求投标方用书面的形式进行低价说明（在保证质量的前提下，能够大幅节省经费的手段或原因）；如投标人没有合理的理由或不按要求提供低价说明，可视为不被接受的有风险的报价，评标委员会则另行选择供应商。

6.关于营业执照的说明

由于新版营业执照无法体现营业范围或注册资金，如已更换新版营业执照，投标人须提供商事主体临时信用信息平台（http://www.szcredit.com.cn/）中相关备案情况截图，加盖公章。

一、项目概况

1．项目预算金额：本项目预算金额为50万元人民币。

2、项目内容：深圳清华大学研究院低压开关和配电柜改造安装工程。详见技术要求及商务要求。

二、技术要求

1、本工程为安装改造工程，投标人应充分考虑工程的复杂程度和工作量的不可预见性。

2、招标文件工程量清单中所列项目是招标人根据一般情况估计的项目。

3、投标人应详细阅读理解招标人所发出的本工程需求清单，认真细致领会招标文件要旨，并充分、详细勘察工地现场。根据招标文件、招标人提供的所有与本工程有关的其它图纸资料、工程实际情况、投标人的施工组织设计及风险等自行调整措施项目并报价。中标后，除非合同条件中有明确的约定，否则，工程措施项目费将以总价包干，结算时不再调整（结算时不因本工程实际工程量的增减、工程变更、施工组织设计的修改及其它因素而调整）。如中标人的提供施工组织设计方案存在缺陷，发包人可要求其对方案进行完善、修改，中标人必须无条件执行，直到发包人、监理单位、设计单位批准通过，但不因施工组织设计方案的调整而调整相关措施费用。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

4、施工要求：施工期间不得影响办公楼的正常办公；

5、项目管理要求

5.1.中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

5.2.中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。

5.3.中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到创建国家卫生城市标准。

5.4.中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5.5.中标单位必须服从采购单位，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

7工程量清单

工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、税费、利润并考虑风险因素。按技术规范、招标文件、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、深圳市现行计价办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非投标人在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。

提示：投标人所填报的该项单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称:深圳清华大学研究院低压开关和配电柜改造安装工程 | 标段： | 第1页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404019001 | 控制开关 | (1)框架式空气断路器 (2)E3H2500 (3)规格:R3200 PR122/P-LSIG WHR 3P (4)接线端子材质、规格:镀锡铜母线 TMY-100*10 (5)安装位置:1号电房1#变压器XD1柜进线开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404019002 | 控制开关 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)型号:E3H2500 (3)规格:R2500 PR122/P-LSIG WHR 3P (4)接线端子材质、规格:镀锡铜母线 TMY-100*10 (5)安装位置:1号电房1#变压器XD2柜联络开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404019003 | 控制开关 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)型号:E4H3200 (3)规格:R3200 PR122/P-LSIG WHR 3P (4)接线端子材质、规格:镀锡铜母线 TMY-100*10 (5)安装位置:1号电房2#变压器XD1柜进线开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030404019004 | 控制开关 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)型号:E2S2000 (3)规格:R2000 PR122/P-LSIG WHR 3P (4)接线端子材质、规格:镀锡铜母线 TMY-80*10 (5)安装位置:1号电房3#变压器XD2柜进线开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 工程名称:深圳清华研究生院配电柜改造安装工程 | 标段： | 第2页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 5 | 030404019005 | 控制开关 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)型号:E2S1600 (3)规格:R1600 PR122/P-LSIG WHR 3P (4)接线端子材质、规格:镀锡铜母线 TMY-80*10 (5)安装位置:1号电房3#变压器XD2柜联络开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030404019006 | 控制开关 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)型号:E3H2500 (3)规格:R2500 PR122/P-LSIG WHR 3P (4)接线端子材质、规格:镀锡铜母线 TMY-100*10 (5)安装位置:2号电房XD1柜进线开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030404019007 | 控制开关 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)型号:E2S1600 (3)规格:R1600 PR122/P-LSIG WHR 3P (4)接线端子材质、规格:镀锡铜母线 TMY-80*10 (5)安装位置:3号电房XD1柜进线开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030404019008 | 控制开关 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)型号:E2S1600 (3)规格:R1600 PR122/P-LSIG WHR 3P (4)接线端子材质、规格:镀锡铜母线 TMY-60*10 (5)安装位置:3号电房1#冷冻主机出线开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压开关柜 (2)型号:GCK-DX9 (3)安装位置:1#电房1#变压器柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压开关柜 (2)型号:GCK-DX2 (3)安装位置:1号电房2#变压器柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 工程名称:深圳清华大学研究院低压开关和配电柜改造安装工程 | 标段： | 第3页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 11 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压开关柜 (2)型号:GCK-DX7 (3)安装位置:2#电房 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电线 (2)配线形式:盘柜配线 (3)型号:BVR-1.5mm2 | m | 700.00 |  |  |  |
| 13 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)型号:KVV-6*1.5mm2 (3)敷设方式、部位:变压器进线开关与联络开关 | m | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 030403003001 | 镀锡铜母线 | (1)名称:镀锡铜母线 (2)型号:TMY-100*10 (3)安装位置:2500A、3200A开关 | m | 24.00 |  |  |  |
| 15 | 030403003002 | 镀锡铜母线 | (1)名称:镀锡铜母线 (2)型号:TMY-80*10 (3)安装位置:2000A开关 | m | 6.00 |  |  |  |
| 16 | 030403003003 | 镀锡铜母线 | (1)名称:镀锡铜母线 (2)型号:TMY-60*10 (3)安装位置:1600A开关 | m | 18.00 |  |  |  |
| 17 | 030403003004 | 镀锡铜母线 | (1)名称:镀锡铜母线 (2)型号:TMY-100*10 (3)安装位置:新增开关柜并柜母线（相线） | m | 6.40 |  |  |  |
| 18 | 030403003005 | 镀锡铜母线 | (1)名称:镀锡铜母线 (2)型号:TMY-80*10 (3)安装位置:新增开关柜并柜铜母线（地线） | m | 1.60 |  |  |  |
| 19 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-4*16+1*10 (3)敷设方式、部位:配电柜内改造接线 | m | 40.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 工程名称:深圳清华大学研究院低压开关和配电柜改造安装工程 | 标段： | 第4页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 20 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV-5*6 (3)敷设方式、部位:配电柜内改造接线 | m | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:YJV-4*16+1*10 (3)材质、类型:热缩型 (4)安装部位:配电柜内改造接线 | 个 | 16 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维护部分 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404019009 | 框架式空气断路器维护 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)额定电流(A):1000A | 台 | 3 |  |  |  |
| 23 | 030404019010 | 框架式空气断路器维护 | (1)名称:框架式空气断路器 (2)额定电流(A):1600A | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030404019011 | 塑壳断路器维护 | (1)名称:塑壳断路器 (2)额定电流(A):400A | 台 | 4 |  |  |  |
| 25 | 030404019012 | 塑壳断路器维护 | (1)名称:塑壳断路器 (2)额定电流(A):200A | 台 | 9 |  |  |  |
| 26 | 030404019013 | 塑壳断路器维护 | (1)名称:塑壳断路器 (2)额定电流(A):100A | 台 | 45 |  |  |  |
| 27 | 030404009001 | 低压电容器柜维护 | (1)名称:低压电容器柜维护 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调试部分 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030414001001 | 电力变压器系统 | (1)名称:电力变压器系统调试 (2)型号:SCB9-1600KVA | 系统 | 1 |  |  |  |
| 29 | 030414001002 | 电力变压器系统 | (1)名称:电力变压器系统调试 (2)型号:SCB9-1000KVA | 系统 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:10kV以下交流供电系统调试 (2)电压等级(kV):10KV (3)类型:负荷开关 | 系统 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 工程名称:深圳清华大学研究院低压开关和配电柜改造安装工程 | 标段： | 第5页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 31 | 030414015001 | 电缆试验 | (1)名称:电力电缆试验 (2)电压等级(kV):10KV | 段 | 2 |  |  |  |
| 32 | 030414009001 | 避雷器 | (1)名称:避雷器调试 (2)电压等级(kV):10kV | 组 | 3 |  |  |  |
| 33 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 3 |  |  |  |
| 34 | 030414008001 | 母线系统调试 | (1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):1KV以下 | 段 | 3 |  |  |  |
| 35 | 030414011001 | 接地装置 | (1)名称:接地网调试 | 系统 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |

      - 低压成套开关设备应遵循的主要现行标准：

- IEC439—1  低压成套开关设备和控制设备；

- GB7251.1-2005     《低压成套开关设备和控制设备》；

- JB/T9661-1999     《低压抽出式成套开关设备》；

- JB/T9663-1999     《低压无功功率自动补偿控制器》；

- GB4208-93         《防护等级(IP)代码》；

- JB/T7113-1993     《低压并联电容器装置》；

- GB1207-1997       《电压互感器》；

- GB1208-1997       《电流互感器》；

- GB50171-92   电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范以及其它相关标准。以上标准如有新版本，按最新版本执行。

      - 使用环境条件：

  - 周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃,在24小时内平均温度不高于+35℃；

  - 相对湿度在最高温度+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度，如+20℃时为90%；

  - 空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃；

  - 无显著摇动和冲击振动的场合，垂直安装，倾斜度不应大于5度；

  - 海拔高度不超过2000米；

  - 开关柜适用于以下温度运输和储存；-25℃至+55℃,在短时间内（不超过24小时）不超过+70℃；

用户对上述条件不能满足时应与制造厂协商。

三、商务要求

1、项目验收、服务要求

1.1本项目的施工必须满足招标文件的要求。

1.2按国家和深圳市现行相关行业的施工验收规范和评定标准验收，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验手续。

1.3 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。由乙方自行采购的材料，主材料必须有出厂合格证。

- 项目完工期要求：安装改造工程必须在2016年国庆假期3日历天内完成。

- 质保期及售后服务要求

3.1质量保证期（简称“质保期”）为自工程竣工验收合格之日起一年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。

3.2质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.3对招标人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予招标人临时使用。

4、付款方式： 验收合格后付合同总额的90%，质保期满一年付清余款。

5、合同报价为含税价。

# 第三章  评分体系和标准

- 本评标办法采用综合评分法。

- 评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。

- 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格、符合性评审条款

项目名称 ：低压开关和配电柜改造安装工程

项目编号 ：清研采字第20160901号

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标报价未超过本项目最高限价的； |
|  | 各个安全文明施工费、暂列金额和暂估价没有下浮或改变的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

技 术 部 分 评 分 表

（50分）

项目名称：低压开关和配电柜改造安装工程

项目编号：  清研采字第20160901号

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 项目实施组织方案 <15分> | 项目实施方案清晰、完整、合理；措施先进、具体。 优秀： 10-15分； 良好： 6-9分； 一般： 0-5分。 |
| 设备技术响应 <20分> | 优秀： 16-20分； 良好： 10-15分； 一般： 0-9分。 |
| 技术力量 <8分> | （拟投入本项目的技术人员情况） 优秀： 6-8分； 良好： 3-5分； 一般： 0-2分。 |
| 售后服务方案 <7分> | 优秀： 5-7分； 良好： 3-4分； 一般： 0-2分。 |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

商 务 部 分 评 分 表

（40分）

项目名称：低压开关和配电柜改造安装工程

项目编号：清研采字第20160901号

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 商务响应程度 <15分> | 优秀： 10-15分； 良好： 6-9分； 一般： 0-5分。 |
| 履约能力 <10分> | （财务状况良好，履约能力强） 优秀： 8-10分； 良好： 4-7分； 一般： 0-3分。 |
| 同类业绩情况 （需提供2014年至今同类项目合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件） <15分> | 优秀： 10-15分； 良好： 6-9分； 一般： 0-5分。 |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

价 格 评 分 表

（10分）

- 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第一册第24.2条相关条款。

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格、符合性评审）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

# 第七章  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：清研采字第20160901号 项目名称：低压开关和配电柜改造安装工程 投标人名称： 投标人地址： 投标联系人和联系电话： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 投标文件目录表

项目编号：清研采字第20160901号                  项目名称：低压开关和配电柜改造安装工程

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 | 页码范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 资格性、符合性审查（加盖投标人公章） | 1 | 投标函 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 3 | 营业执照或事业单位法人证书、税务登记证复印件 |  |  |  |  |
|  | 4 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 5 | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 6 | 有效的承装（修、试）电力设施许可证五级（或以上）资质证书复印件 |  |  |  |  |
|  | 7 | 有效的安全生产许可证复印件 |  |  |  |  |
|  | 8 | 提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》或《行贿犯罪档案查询告知函》 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标一览表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价表 |  |  |  |  |
|  | 3 | 项目实施组织方案 |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2015年经会计师事务所审计的财务审计报告 |  |  |  |  |
|  | 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2014年至今同类业绩情况一览表 |  |  |  |  |
|  | 5 | 项目经理及管理技术人员一览表 |  |  |  |  |
|  | 6 | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 10 | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

## 投  标  函

致：深圳清华大学研究院

我方确认收到贵方           （项目名称）        采购工程及相关服务的招标文件（项目编号：清研采字第20160901号），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解, 招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于招标人。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

## 投标人资格声明函

深圳清华大学研究院：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布       （项目名称）      （项目编号：清研采字第20160901号）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备本项目要求的合格投标人资格，，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

## 承诺函

深圳清华大学研究院：

关于贵公司　　年　　月　　日发布               项目（项目编号：清研采字第20160901号）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《工程建设项目施工招标投标办法》（第30号令），本公司（企业）及附属机构，并非为本项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的投标人。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                            项目编号：清研采字第20160901号

| 项目内容 | 投标报价 （人民币 元） | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 低压开关和配电柜改造安装工程 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天内完工成并验收合格 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

- 此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中。

- 此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

- 投标报价具体见第一册第一章“投标报价”要求。

## 投标报价表

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）内容，参考第二章分部分项工程量清单与计价表

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

## 项目实施组织方案

  - 投标人应编制项目实施组织设计，包括招标文件规定的项目实施组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项内容的项目实施方法；拟投入的主要项目实施机械设备情况、劳动力计划等；结合招标项目特点提出切实可行的项目质量、安全生产、文明项目实施、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季项目实施技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

  - 项目实施组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式自定。

    - 劳动力计划表；

    - 计划开、竣工日期和项目实施进度网络图；

    - 临时用地表；

    - 投标人认为必要加入的其它内容。

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

  - 公司财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX年 |  |  |  |  |

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 2014年至今同类业绩情况一览表

投标人名称：                                            项目编号：清研采字第20160901号

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

备注：请附上合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为同类业绩评价证明资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 项目经理及管理技术人员一览表

投标人名称：                                            项目编号：清研采字第20160901号

| 职责 分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称/执业资格 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负 责人 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：投标人附上以上人员的学历、职称/执业资格、同类项目经历等证明文件复印件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 用户需求商务条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                           项目编号：清研采字第20160901号

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程所需材料的包装、保险及发运、保管要求 |  |  |
| 2 | 工程完工期要求 |  |  |
| 2 | 质保期及售后服务要求 |  |  |
| 3 | 验收及其他商务要求 |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职       务：                                     日           期：

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（背面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）